## Slide 2
เครื่องมือนี้จะมีคุณสมบัติคล้ายกับหน้าที่ของเรือนไมล์สำหรับรถจักรยานยนต์
ที่เป็นระบบ FI (เช่น YZF-R1, R6).
แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์
โหมดการปรับตั่งค่า CO
แสดงโค๊ดการวิเคราะห์ข้อขัดข้องตัวมันเอง
Actuator test
ECU
ตรวจจับแรงดันอากาศในท่อไอดี
ตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
ตรวจจับอุณหภูมิอากาศในท่อไอดี
สัญญาณตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
ไฟสัญญาณโชว์เครื่องยนต์ขัดข้อง
หัวฉีด
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
คอยล์จุดระเบิด
สัญญาณตัวตรวจจับการเอียงรถ
ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด
ISC. (Idle Speed Control)
Speed Sensor วัดความเร็ว
วัดปริมาณออกซิเจน
วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์

## Slide 3
Code สีสายไฟ

## Slide 4
ขดลวดชุดจานไฟ
ข้อมูลจำเพาะไฟฟ้า
ACM (AC.Magneto) 3 เฟส
กำลังไฟฟ้าที่ออกมา :
14V 160W / 5000 r/min
ขดลวดจำนวน 18 ขด
ACM
W
W
WR
Rec.
Reg.
WL
W
WL
WR
ECU
วงจรไฟฟ้า
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก

## Slide 5
ความต้านทาน | ค่ามาตรฐาน | สีสายไฟ
ขดลวดไฟชาร์ท | 0.49-0.74 Ω | W , W
เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง | 248-372 Ω | W/R , W/L
ขดลวดชุดจานไฟ

## Slide 6
มาจาก AC เยนเนอเรเตอร์ 3 เฟส เรียงกระแส
จากไฟกระแสสลับ AC เป็น ไฟกระแสตรง DC
ชุดเร็คติฟายเออร์/เร็คกูเรเตอร์
R
Rec./Reg.
R
R
B
MAIN
SWITCH
วงจรไฟฟ้า
ACM
W
W
W
FUSE
B
แรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะไม่เปิดอุปกรณ์
14.1 – 14.9 โวลท์

## Slide 7
การตรวจเช็คคอยล์จุดระเบิด

## Slide 8
การตรวจเช็คคอยล์จุดระเบิด
k

## Slide 9
SPARK PLUG CAP ( ปลั๊กหัวเทียน )
ความต้านทาน 7.5 – 12.5 KΩ
Notes: 9

## Slide 10
1
2
3
วิธีตรวจเช็ค
ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็ค
สายบวก ต่อเข้า สายสีน้ำเงิน (1)
สายลบ ต่อเข้า สายสีดำ/น้ำเงิน (2)
การตรวจเช็คไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ตำแหน่งลิ้นเร่ง
5 โวลท์ (สายสีน้ำเงิน / ดำ - สายสีน้ำเงิน)
2

## Slide 11
1
2
3
วิธีตรวจเช็ค
ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็ค
สายบวก ต่อเข้า สายสีเหลือง (3)
สายลบ ต่อเข้า สายสีดำ/น้ำเงิน (2)
การตรวจเช็คไฟสัญญาณเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
แรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งออกของเซ็นเซอร์
ตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง (ในตำแหน่งปิด)
0.63 – 0.73 โวลท์
2

## Slide 12
การตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศในท่อไอดี
วิธีตรวจเช็ค
ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็ค
สายบวก ต่อเข้า ชมพู/ขาว
สายลบ ต่อเข้า ดำ/น้ำเงิน
1
2
3
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเซ็นเซอร์
วัดแรงดันอากาศเข้า
0.789 – 4 โวลท์ ที่ 20 – 101 kPa
3

## Slide 13
การตรวจเช็คความต้านทานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเข้า
วิธีตรวจเช็ค
ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็ค
สายบวก ต่อเข้า น้ำตาล/ขาว
สายลบ ต่อเข้า ดำ/น้ำเงิน
1
2
3
ค่าความต้านทานอุณหภูมิอากาศ
5.7 – 6.3 k
น้ำตาล/ขาว - ดำ/น้ำเงิน
1

## Slide 14
ISC (อุปกรณ์ควบคุมรอบเดินเบา)
ค่าความต้านทาน ISC
(อุปกรณ์ควบคุมรอบเดินเบา)
20 (สายสีชมพู/เขียว-เหลือง หรือ เทา-ฟ้าอ่อน )

## Slide 15
วิธีตรวจเช็ค
ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็ค
สายบวก ต่อเข้า Y/G (1)
สายลบ ต่อเข้า B/L (2)
การตรวจเช็คไฟสัญญาณเซ็นเซอร์วัดการเอียงของรถ

## Slide 16
เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเครื่องยนต์
ความต้านทาน
2.51 – 2.77 kΩ ที่ 20 ํc (68 ํF)
0.19 – 0.24 kΩ ที่ 100 ํc (212 ํF)
เขียว/แดง
ดำ/น้ำเงิน

## Slide 17
เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณอ๊อกซิเจน
ความต้านทาน
ต่ำกว่า 5 kΩ ที่ 370 ํc (696 ํF)
อุณหภูมิแก๊สไอเสีย

## Slide 18
ชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
Fuel Pump
ค่าความต้านทาน
เต็มถัง 4 - 10 Ω
หมดถัง 90 - 100 Ω

## Slide 19
รีเลย์ไฟเลี้ยว
อัตราการกระพริบ 75-95 ครั้ง/นาที
ความต้านทาน 0.2 โอห์ม
แตร
อัตราการใช้กระแสไฟประมาณ 1.5 แอมป์ สมรรถนะ 95-105 เดซิเบล ระยะ 2 เมตร
ความต้านทาน 5 - 6โอห์ม
รีเลย์สตาร์ท
ความต้านทานของขดลวด
54-66 โอห์ม

## Slide 21
การอ่านเบอร์หัวเทียน

## Slide 22
วงจรจุดระเบิดแบบ ดีซี.ซีดีไอ
วงจรจุดระเบิดแบบ ซีดีไอ

## Slide 23
W
R
B
B
วงจรระบบไฟชาร์จ

## Slide 24
Y
B
B
Y
L
B
Y
G
วงจรระบบไฟแสงสว่าง
B

## Slide 25
B
B
วงจรไฟเลี้ยว
R
Br
Br/W
Ch
Dg

## Slide 26
B
วงจรแตร
R
Br
B
ฟิวส์
สวิตช์กุญแจ
แตร
P
สวิตช์กดแตร

## Slide 27
B
วงจรไฟเบรก
R
Br
B
สวิตช์ไฟเบรกหน้า
สวิตช์ไฟเบรกหลัง
G/Y

## Slide 28
B
วงจรลูกลอยวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
R
Br
B
B
G